## Slide 1: Bootloader

## Slide 2: 版权
华清远见嵌入式培训中心版权所有；
未经华清远见明确许可，不能为任何目的以任何形式复制或传播此文档的任何部分；
本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知；
保留所有权利。
www.embedu.org

## Slide 3: 内容提纲
Bootloader 简介
  Bootloader概念
  Bootloader的特点、工作模式、基本功能
  Bootloader的执行过程
  常用Bootloader介绍
U-boot 介绍
  U-boot 简介（特点、目录结构）
  U-boot 的烧写和使用
  U-boot 启动流程及代码分析
  U-boot 的编译和移植

## Slide 4: 什么是Bootloader
Bootloader是硬件启动的引导程序，是运行操作系统的前提；
在操作系统内核或用户应用程序运行之前运行的一小段代码。对软硬件进行相应的初始化和设定，为最终运行操作系统准备好环境；
在嵌入式系统中，整个系统的启动加载任务通常由Bootloader来完成。
www.embedu.org
Notes: 从前面的硬件实例可以知道，系统在上电之后，需要一段程序来进行初始化。如果它能将操作系统内核复制到内存中运行，那么这段程序就是bootloader。也就是说bootloader就是这么一段小程序，它在系统上电时开始执行，初始化硬件设备，准备好软件环境，最后调用操作系统内核。

## Slide 5: Bootloader的特点
Bootloader不属于操作系统，一般采用汇编语言和C语言开发。需要针对特定的硬件平台编写。
在移植系统时，首先为开发板移植Bootloader。
Bootloader不但依赖于CPU的体系结构，而且依赖于嵌入式系统板级设备的配置。
Notes: bootloader的实现非常依赖于具体硬件，在嵌入式系统中硬件配置千差万别，即使使用相同的cpu，它的外设也可能不同，所以不可能有一个bootloader支持所有的cpu，所有的电路板，不可能拿来就可以使用，需要根据实际的电路板进行移植。

## Slide 6: Bootloader的操作模式
自启动模式：在这种模式下，Bootloader从目标机上的某个固态存储设备上将操作系统加载到RAM中运行，整个过程并没有用户的介入。
交互模式：在这种模式下，目标机上的Bootloader将通过串口或网络等通信手段从开发主机（Host）上下载内核映像和根文件系统映像等到RAM中。可以被 Bootloader写到目标机上的固态存储媒质中，或者直接进行系统的引导。也可以通过串口接收用户的命令
Notes: 启动加载模式（boot loading）：
上电后，bootloader从板子的某个固态存储设备上将操作系统加载到RAM中运行，整个过程并没有用户的介入，产品发布时bootloader工作在这种模式下
下载模式（downloading）：
在这种模式下，开发人员可以使用各种命令，通过串口连接和网络连接等通信手段从主机下载文件(比如内核镜像、文件系统镜像等)，将他们直接放到内存运行或是烧入flash中，产品在开发过程中bootloader工作在这种模式下

## Slide 7: Bootloader的基本功能
初始化相关硬件
把bootloader自搬运到内存中
执行用户的命令
  访问环境变量
  通过网络/串口通信
  读写RAM/FLASH
加载并执行内核

## Slide 8: Bootloader的启动
系统加电或复位后，所有CPU都会从某个地址开始执行
嵌入式系统的开发板通常把板上ROM或FLASH映射到这个地址。把Bootloader程序存储在相应的FLASH位置。系统加电后，CPU将首先执行它。
www.embedu.org
Notes: 嵌入式linux系统从软件角度通常可以分为4个层次：
1、引导加载程序，包括固化在固件(firmware)中的boot代码(可选)和bootloader两部分，在大多数嵌入式系统中并没有固件，bootloader是上电后执行的第一个程序。
2、linux内核，特定于嵌入式板子的定制内核以及内核的启动参数，内核的启动参数可以使内核默认的也可以是bootloader传递给它的。
3、文件系统，包括根文件系统和建立在flash内存设备上的文件系统，包括linux系统能够运行所必须的应用程序、库等。
4、用户应用程序，特定的用户应用程序完成特定的功能，包括一些图形界面等。

## Slide 9: Bootloader的第一阶段
初始化基本的硬件；
把bootloader自搬运到内存中；
设置堆栈指针并将bss段清零。为后续执行C代码做准备；
跳转到第二阶段代码中；
Notes: bootloader第一阶段：
硬件设备初始化
为加载bootloader第二阶段代码准备ram空间
复制bootloader的第二阶段代码到ram中
设置堆栈
跳转到bootloader第二阶段

## Slide 10: Bootloader的第二阶段
初始化本阶段要使用到的硬件；
读取环境变量；
如果是自启动模式，从Flash或通过网络加载内核并执行；
如果是下载模式，接收到用户的命令后执行；

## Slide 11: DRAM控制器
DRAM芯片不能向其它微处理器总线资源那样直接读写，它们需要特殊的硬件控制器使能读写循环。
设置DRAM控制器需要详细了解DRAM体系结构、控制器本身、 DRAM芯片使用的规范和全面的硬件设计。
Bootloader首先要完成的就是使能内存子系统。初始化内存以后，内存可以作为一种资源进行使用。
www.embedu.org

## Slide 12: 常用bootloader介绍
Bootloader | Monitor | 描述 | X86 | ARM | PowerPC
LILO | 否 | Linux磁盘引导程序 | 是 | 否 | 否
GRUB | 否 | GNU的LILO替代程序 | 是 | 否 | 否
Loading | 否 | 从DOS引导linux | 是 | 否 | 否
ROLO | 否 | 从ROM引导linux而不需要BOIS | 是 | 否 | 否
Etherboot | 否 | 通过以太网卡启动linux系统的固件 | 是 | 否 | 否
LinuxBOIS | 否 | 完全替代BUIS的linux引导程序 | 是 | 否 | 否
BLOB | 是 | LART等硬件平台的引导程序 | 否 | 是 | 否
U-boot | 是 | 通用引导程序 | 是 | 是 | 是
RedBoot | 是 | 基于eCos的引导程序 | 是 | 是 | 是
Vivi | 是 | Mizi公司针对于三星的arm cpu设计的引导程序 |  |  | 
Notes: 嵌入式系统世界已经有各种各样的Bootloader，种类划分也是多种方式。处理按照处理器体系结构不同以外，还有功能复杂程度的不同。
首先区分一下“Bootloader”和“Monitor”的概念。严格来说，“Bootloader”只是引导设备并且执行主程序的固件；而“Monitor”还提供了更多的命令行接口，可以进行调试、读写内存、烧写Flash、配置环境变量等。“Monitor”在嵌入死系统开发过程中可以提供很好的调试功能，开发完成以后，就完全设置成一个“Bootloader”。所以，习惯上大家把它们统称为Bootloader

## Slide 13: 内容提纲
Bootloader 简介
  Bootloader概念
  Bootloader的特点、工作模式、基本功能
  Bootloader的执行过程
  常用Bootloader介绍
U-boot 介绍
  U-boot 简介（特点、目录结构）
  U-boot 的烧写和使用
  U-boot 启动流程及代码分析
  U-boot 的编译和移植

## Slide 14: U-boot介绍
u-boot(Universal Boot Loader)是德国DENX小组开发的用于多种嵌入式CPU的bootloader程序。遵循GPL条款。
从FADSROM、8xxROM 、PPCBOOT、Armboot逐步发展演化而来；
当前版本号：参考Makefile。
http://www.denx.de/wiki/U-Boot/WebHome
U-boot的特点
  代码结构清晰、易于移植（见目录结构）
  支持多种处理器体系结构（见arch目录）
  支持众多开发板（目前官方包中有200多种，见board目录）
  命令丰富、有监控功能
  支持网络协议、USB、SD等多种协议和设备
  支持文件系统
  更新较活跃，使用者多，有助于解决问题
Notes: uboot特点：
源码开放
支持多种嵌入式操作系统linux netBSD Vxworks QNX RTEMS ARTOS LynxOS
支持多种处理器 arm powerpc x86 MIPS XScale
较高的可靠性和稳定性
丰富的设备驱动源码 串口 以太网 SDRAM Flash LCD NVRAM EEPROM RTC
较为丰富的开发调试文档和强大的网络
支持支持NFS挂载 RAMDISK形式的根文件系统
支持NFS挂在 从flash中引导压缩的或非压缩的内核
支持多种存储介质 FLASH EEPROM
CRC32校验 校验FLASH中的内核 或 RAMDISK镜像文件是否完好
上电自检功能 SDRAM FLASH 大小自动检测，SDRAM故障检测，CPU型号

## Slide 15: U-boot命令介绍
命令分类
  环境设置、数据传输、存储器访问、加载运行
printenv 显示所有环境变量
  U-boot # printenv baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.100 ethaddr=12:34:56:78:9A:BC serverip=192.168.1.10
……
www.embedu.org
Notes: printenv 命令打印全部的环境变量
printenv name1 name2 …… 打印名字为name1、name2……的环境变量

## Slide 16: U-boot命令介绍
setenv 设置新的环境变量
  U-boot # setenv myboard FS4412 U-boot # printenv baudrate=115200 ipaddr=192.168.1.100 ethaddr=11:22:33:44:55:66 serverip=192.168.1.10 myboard=FS4412 Environment size: 320/16380 bytes
saveenv
  将当前定义的所有的环境变量值存入flash中
www.embedu.org
Notes: setenv name value 设置名字为name的环境变量为value
setenv name 删除名字为name的环境变量
saveenv 将更改后的所有环境变量写入flash中

## Slide 17: U-boot命令介绍
tftp 通过网络下载程序
  U-boot # setenv ethaddr 11:22:33:44:55:66 U-boot # setenv ipaddr 192.168.1.100 U-boot # setenv serverip 192.168.1.10 U-boot # tftp 41000000 application.bin
  U-boot # tftp 41000000 zImage
loadb 通过串口kermit协议下载二进制数据。
www.embedu.org
Notes: tftp命令使用TFTP协议从服务器下载文件，服务器的IP地址为环境变量serverip。用法为tftp [loadaddress] [bootfilename]，loadaddress表示文件下载后存放的内存地址，bootfilename表示要下载的文件的名称。如果loadaddress省略，存放的地址为配置文件中定义的CFG_LOAD_ADDR，如果bootfilename省略，则使用开发板的IP地址构造一个文件名，比如开发板的IP为192.168.1.17，则默认的文件名为C0A80111.img

## Slide 18: U-boot命令介绍
内存调试相关命令
  md 显示内存区的内容。
  mm 修改内存，地址自动递增。
  nm 修改内存，地址不递增。
  mw 填充内存。
  mtest 测试内存。
  cp 在不同的内存区间复制内容。
  cmp 比较两块内存区间的内容。
U-boot # md 0x11000c40
U-boot # nm 0x11000c44
11000c44: 0000008c ?
www.embedu.org
Notes: md
显示内存区的内容。
mm
读或修改内存，地址自动递增。
mm 内存地址 回车
此时进入内存查看 直接按回车 保持原内容不变，若要改变，在问号后面输入数值然后回车 按 . 此符号退出
nm
nm [.b, .w, .l] address
- memory modify, read and keep address
nm命令可以修改内存，可以按照字节、字、长字操作。
参数address是要读出并且修改的内存地址。
mw
mw [.b, .w, .l] address value [count]
- write memory
mw命令可以按照字节、字、长字写内存，.b .w .l的用法与cp命令相同。
第1个参数address是要写的内存地址。
第2个参数value是要写的值。
第3个可选参数count是要写单位值的数目。
用法: mw 32000000 ff 10000(把内存0x32000000开始的0x10000字节设为0xFF)
cp
cp [.b, .w, .l] source target count
- copy memory
cp命令可以在内存中复制数据块，包括对Flash的读写操作。
第1个参数source是要复制的数据块起始地址。
第2个参数target是数据块要复制到的地址。这个地址如果在Flash中，那么会直接调用写Flash的函数操作。所以U-Boot写Flash就使用这个命令，当然需要先把对应Flash区域擦净。
第3个参数count是要复制的数目，根据cp.b cp.w cp.l分别以字节、字、长字为单位。
cmp
cmp [.b, .w, .l] addr1 addr2 count
- compare memory
cmp命令可以比较2块内存中的内容。.b以字节为单位；.w以字为单位；.l以长字为单位。注意：cmp.b中间不能保留空格，需要连续敲入命令。
第1个参数addr1是第一块内存的起始地址。
第2个参数addr2是第二块内存的起始地址。
第3个参数count是要比较的数目，单位按照字节、字或者长字。

## Slide 19: U-boot命令介绍
protect 对Nor Flash写保护
  protect on 0 10000 对区间[0x0, 0x10000]进行写保护
  protect off 0 10000 对上述区间取消写保护
erase 擦除Nor FLASH
  erase all 擦除FLASH所有的扇区
  erase 0 10000 把FLASH区间 [0x0, 0x10000]擦除
www.embedu.org
Notes: protect
protect on start end
- protect Flash from addr 'start' to addr 'end'
protect on N:SF[-SL]
- protect sectors SF-SL in Flash bank # N
protect on bank N
- protect Flash bank # N
protect on all
- protect all Flash banks
protect off start end
- make Flash from addr 'start' to addr 'end' writable
protect off N:SF[-SL]
- make sectors SF-SL writable in Flash bank # N
protect off bank N
- make Flash bank # N writable
protect off all
- make all Flash banks writable
protect命令是对Flash写保护的操作，可以使能和解除写保护。
第1个参数on代表使能写保护；off代表解除写保护。
第2、3参数是指定Flash写保护操作范围，跟擦除的方式相同。
用法:
protect on 1:0-3(就是对第一块FLASH的0-3扇区进行保护)
protect off 1:0-3取消写保护
protect off bank 1 解除/使能 第 N 块FLASH的写保护
erase
erase start end
- erase FLASH from addr 'start' to addr 'end'
erase N:SF[-SL]
- erase sectors SF-SL in FLASH bank # N
erase bank N
- erase FLASH bank # N
erase all
- erase all FLASH banks
erase命令可以擦Flash。
参数必须指定Flash擦除的范围。
按照起始地址和结束地址，start必须是擦除块的起始地址；end必须是擦除末尾块的结束地址。这种方式最常用。举例说明：擦除0x20000 – 0x3ffff区域命令为erase 20000 3ffff。
按照组和扇区，N表示Flash的组号，SF表示擦除起始扇区号，SL表示擦除结束扇区号。另外，还可以擦除整个组，擦除组号为N的整个Flash组。擦除全部Flash只要给出一个all的参数即可。
用法:
写入数据之前必须先执行该命令
用法: erase 0xc******* +0xYYYYYYYY
说明: 擦除从0xc******* 开始的0xYYYYYYYY字节(字节必须块对齐）
例:
Z228 # erase 0xc4040000 +0x180000
........................ done
Erased 24 sectors
附加: erase 1:0-2(就是对每一块FLASH的0-2扇区进行删除)

## Slide 20: U-boot命令介绍
Nand相关命令
  nand info: 显示可用的NAND 设备
  nand device [dev]: 显示或设置当前设备
  nand bad – 显示坏块
  nand read addr off size
  nand write addr off size
  nand erase [clean] [off size]
  nand lock [status]
  nand unlock [off size]
www.embedu.org

## Slide 21: U-boot命令介绍
MMC 命令
  mmcinfo 查看MMC设备信息
  mmc read/write devnum addr start_blk blkcnt
eMMC命令
  emmc open devnum
  emmc close devnum
  emmc mode devnum bit-width
  emmc erase devnum start_blk blkcnt
www.embedu.org

## Slide 22: U-boot命令介绍
movi 命令
  movi init ---初始化eMMC并显示相关信息
  movi read u-boot/kernel addr
  movi write u-boot/kernel addr
  movi read rootfs addr size
  movi write rootfs addr size
eMMC格式化命令
  fdisk -c devnum
www.embedu.org

## Slide 23: U-boot命令介绍
bootcmd 自启动命令
  如果定义了该变量，在自启动模式下将会执行该环境变量中的命令。
  U-boot # setenv bootcmd tftp 41000000 uImage\; bootm 41000000
  U-boot # saveenv
www.embedu.org
Notes: run
run var [...]
- run the commands in the environment variable(s) 'var'
run命令可以执行环境变量中的命令，后面参数可以跟几个环境变量名。
用法:
Uboot> setenv flashit tftp 20000000 mycode.bin\; erase 10020000 1002FFFF\;
cp.b 20000000 10020000 8000
Uboot> saveenv
Uboot> run flashit

## Slide 24: U-boot命令介绍
go addr 执行内存中的二进制代码，简单的跳转到指定地址
bootm kernel-addr ramdisk-addr dtb-addr
  引导内核为内核传参，其中内核和ramdisk通常为mkimage处理过的二进制文件。
run var 运行保存在环境变量var中的命令
www.embedu.org
Notes: go
go addr [arg ...]
- start application at address 'addr'
passing 'arg' as arguments
go命令可以执行应用程序。
第1个参数是要执行程序的入口地址。
第2个可选参数是传递给程序的参数，可以不用。
bootm
bootm [addr [arg ...]]
- boot application image stored in memory
passing arguments 'arg ...'; when booting a Linux kernel,
'arg' can be the address of an initrd image
bootm命令可以引导启动存储在内存中的程序映像。这些内存包括RAM和可以永久保存的Flash。
第1个参数addr是程序映像的地址，这个程序映像必须转换成U-Boot的格式。
第2个参数对于引导Linux内核有用，通常作为U-Boot格式的RAMDISK映像存储地址；也可以是传递给Linux内核的参数（缺省情况下传递bootargs环境变量给内核）。
附加说明: 要求二进制代码为制定格式的。通常为mkimage处理过的二进制文件。起动UBOOT TOOLS制作的压缩LINUX内核, bootm 3200000
bootp
bootp [loadAddress] [bootfilename]
bootp命令通过bootp请求，要求DHCP服务器分配IP地址，然后通过TFTP协议下载指定的文件到内存。
第1个参数是下载文件存放的内存地址。
第2个参数是要下载的文件名称，这个文件应该在开发主机上准备好。
附加说明: 通过网络启动，需要提前设置好硬件地址bdinfo打印ARM相关信息