## Slide 1
嵌入式Linux移植

## Slide 2
华清远见嵌入式培训中心版权所有；
未经华清远见明确许可，不能为任何目的以任何形式复制或传播此文档的任何部分；
本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知；
保留所有权利。

## Slide 3: 内容提纲
Linux内核源码的层次关系
Linux 启动流程
  以 arm 平台为例说明 Linux 启动流程和相关代码
移植 Linux 的相关工作
移植 Linux 举例
  基本的平台相关代码
  修改基本的平台相关代码

## Slide 4: Linux内核源码的层次关系
体系结构、平台相关代码
arch/
arch/arm/mach-exynos
所有的驱动代码 (drivers/usb/, etc.)‏
drivers/
Linux 内核基本源码
kernel/
混合库代码 (zlib, crc32...)‏
lib/
文件系统代码 (fs/ext3/, etc.)‏
fs/
进程通讯相关代码
ipc/
内存管理代码
mm/
网络协议代码
net/
内核头文件
体系结构相关头文件
Linux内核基本的头文件（保留类型和配置）
include/
include/asm-<arch>
include/linux

## Slide 5
boot包括启动内核所使用的部分或全部平台特有代码。
kernel存放支持体系结构特有的诸如信号处理和SMP之类特征的实现。
lib存放高速的体系结构特有的诸如strlen和memcpy之类的通用函数的实现。
mm存放体系结构特有的内存管理程序的实现。
math-emu模拟FPU的代码。对于ARM处理器来说，此目录用mach-xxx代替。
arch/arm 目录

## Slide 6
包括编译核心所需要的大部分头文件，例如与平台无关的头文件在include/linux子目录下
不同的平台需要的头文件会有所不同，因此该目录和arch目录一样，按平台划分了多个子目录。
include目录

## Slide 7: 嵌入式linux的启动流程

## Slide 8: 启动流程
第一个用户空间程序
-配置用户环境和执行服务进程
Kernel
-内核自解压（zImage）
-初始化静态编译进内核的驱动模块 (needed to access the root filesystem)‏
-挂载根文件系统 (needed to access and run userspace programs)‏
-直接执行第一个用户空间程序
Bootloader
-硬件上电后跳到一个固定位置执行相应的代码
-初始化相应的设备 (local storage, network, removable media)‏
-加载内核的代码到内存
-跳到内核代码起始位置执行

## Slide 9: 内核启动相关代码(1)‏
arch/arm/boot/compressed/head.S
  start:
  bl decompress_kernel
  b __enter_kernel
arch/arm/boot/compressed/misc.c
  decompress_kernel() {
  putstr("Uncompressing Linux...");
  ret = do_decompress(input_data, input_data_end – input_data,
  output_data, error);
  putstr(" done, booting the kernel.\n");
  }
Notes: 这部分代码完成的功能就是解压内核，跳转到真正的内核代码，执行内核代码。

## Slide 10: 内核启动相关代码(2)‏
arch/arm/kernel/head.S
  ENTRY(stext)‏
  __entry:
    bl __lookup_processor_type
    bl __vet_atags
    bl __create_page_tables
    ldr r13, __switch_data
    adr lr, BSYM(__enable_mmu)
    add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC
Notes: arch/arm/kernel/head.S真正启动内核的部分
.section ".text.head", "ax"
.type stext, %function
ENTRY(stext)
msr cpsr_c, #PSR_F_BIT | PSR_I_BIT | SVC_MODE @ ensure svc mode
@ and irqs disabled
mrc p15, 0, r9, c0, c0 @ get processor id
bl __lookup_processor_type @ r5=procinfo r9=cpuid
movs r10, r5 @ invalid processor (r5=0)?
beq __error_p @ yes, error 'p'
bl __lookup_machine_type @ r5=machinfo
movs r8, r5 @ invalid machine (r5=0)?
beq __error_a @ yes, error 'a'
bl __create_page_tables
ldr r13, __switch_data @ address to jump to after //切换数据
@ mmu has been enabled
adr lr, __enable_mmu @ return (PIC) address //开启mmu
add pc, r10, #PROCINFO_INITFUNC //调用平台特定的__cpu_flush函数
内核中定义了大量的proc_info_list结构体（它的原型在include/asm-arm/procinfo.h）,表示所支持的CPU，对于s3c2410对应的ARM920T当然proc_info_list位于arm/arm/mm/proc-arm920.s中
.section ".proc.info.init", #alloc, #execinstr
.type __arm920_proc_info,#object
__arm920_proc_info:
.long 0x41009200
.long 0xff00fff0
不同的proc_info_list支持不同的CPU，但他们都在proc.info.init段，在arm/arm/kernel/vmlinux.lds中可以看到
__proc_info_begin = .;
*(.proc.info.init)
__proc_info_end = .;
.type __lookup_processor_type, %function
在上面把processor id （CPU ID）存放在R9中 ，__loopup_processor_type从proc_info_list中找匹配的。
__lookup_processor_type:
adr r3, 3f
ldmda r3, {r5 - r7}
sub r3, r3, r7 @ 物理地址与虚拟地址的差值
add r5, r5, r3 @ r5 = __proc_info_begin对应的物理地址
add r6, r6, r3 @ r6 = __proc_info_end对应的物理地址
1: ldmia r5, {r3, r4} @ value, mask
and r4, r4, r9 @ r4 = r4 & r9 = cpu_mask & 传入的CPU ID
teq r3, r4 @ 比较
beq 2f @ 相等则表示找到匹配CPU ID
add r5, r5, #PROC_INFO_SZ @ 指向下一个proc_infor
@ PROC_INFO_SZ = sizeof(proc_info_list)
cmp r5, r6
blo 1b
mov r5, #0 @ unknown processor
2: mov pc, lr
内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END
宏MACHINE_START和MACHINE_END在include/asm-arm/mach/arch.h中定义为：
#define MACHINE_START(_type,_name) \
static const struct machine_desc __mach_desc_##_type \
__used \
__attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = { \
.nr = MACH_TYPE_##_type, \
.name = _name,
#define MACHINE_END \
};
也就是说这个宏在上面可以扩展为：
static const struct machine_desc __mach_desc_SMDK2410 \
__used \
__attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = { \
.nr = MACH_TYPE_SMDK2410, \
.name = SMDK2410,
\
};
在这里MACH_TYPE_SMDK2410在arch/arm/tools/mach-types中定义，这个文件最终转换为include/asm-arm/mach-types.h
所有的machine_desc结构都在*(.arch.info.init）段中，在连接的时候会把这些结构都连接在这个段里，在arch/arm/kernel/vmlinux.lds中科一看到
__arch_info_begin = .;
*(.arch.info.init)
__arch_info_end = .;
在SMDK2410开发板中uboot传入的机器类型的ID为MACH_TYPE_SMDK2410，它存放在R1里，他对应的结构体就是
static const struct machine_desc __mach_desc_SMDK2410 \
__used \
__attribute__((__section__(".arch.info.init"))) = { \
.nr = MACH_TYPE_SMDK2410, \
.name = SMDK2410,
\
};
__lookup_machine_type函数的代码为（arch/arm/kernel/head-common.s）：
3: .long .
.long __arch_info_begin
.long __arch_info_end
.type __lookup_machine_type, %function
__lookup_machine_type:
adr r3, 3b
ldmia r3, {r4, r5, r6}
sub r3, r3, r4 @ 物理地址和虚拟地址的差值
add r5, r5, r3 @ r5 = __arch_info_begin的物理地址
add r6, r6, r3 @ r6 = __arch_info_end的物理地址
1: ldr r3, [r5, #MACHINFO_TYPE] @ 获得machine_结构体中的nr
@ MACHINFO_TYPE = offsetof(struct machine_desc, nr));
teq r3, r1 @ 与uboot传来的比较
beq 2f @ 相等 找到
add r5, r5, #SIZEOF_MACHINE_DESC @ 否则找下一个
cmp r5, r6
blo 1b
mov r5, #0 @ 没有匹配的返回
2: mov pc, lr

## Slide 11: 内核启动相关代码(3)‏
start_kernel( ) {
  printk(linux_banner);
  setup_arch(&commaind_line); - arch/arm/kernel/setup.c
  setup_processor()‏
  mdesc = setup_machine_fdt(__atgs_pointer, __machine_arch_type);
  mdesc = setup_machine_tags(__atags_pointer, __machine_arch_type);
  setup_command_line(command_line); - init/main.c
  trap_init(); - arch/arm/kernel/traps.c
  init_IRQ(); - arch/arm/kernel/irq.c
  sched_init(); - kernel/sched.c
  softirq_init(); - kernel/softirq.c
  time_init(); - arch/arm/kernel/time.c
  console_init(); - drivers/char/tty_io.c
Notes: 进入start_kernel函数（inti/main.c）
start_kernel是内核中通用的初始化函数，无论对于什么体系结构的linux都执行这个函数，它是内核初始化的基本过程。分析start_kernel()源码， 其中setup_arch() 和 reset_init()是两个比较关键的函数。下面将具体分析这两个函数。
首先我们来分析下setup_arch()函数。
Setup_arch()函数主要工作是安装cpu和machine，并为start_kernel()后面的初始化函数指针指定值。
其中setup_processor()函数调用linux/arch/arm/kernel/head_common.S 中的lookup_processor_type（它的主体是前面分析过的__lookup_processor_type）以获得proc_info_list结构体。
Setup_machine()函数调用inux/arch/arm/kernel/head_common.S 中的lookup_machine_type(它的主体是前面分析过的__machine_arch_type)函数根据体系结构号__machine_arch_type，在__arch_info_begin和__arch_info_end段空间查询体系结构。
下面我们来分析下rest_init()函数。
Start_kernel()函数中最后调用reset_init()，启动一个叫做kernel_init的内核线程，继续初始化。在kernel_init内核线程中，将执行下列kernel_init()函数的程序。kernel_init()函数负责完成根文件系统的挂接、初始化设备驱动程序和启动用户空间的init进程等重要工作。这样我们的系统就起来了

## Slide 12: 内核启动相关代码(4)‏
  init_modules(); - kernel/module.c
  kmem_cache_init(); - mm/slab.c
  sti(); /* interrupt first open */
  calibrate_delay(); - init/main.c
  mem_init(); - arch/arm/mm/init.c
  ……
  printk("POSIX conformance testing by UNIFIX\n");
  smp_init(); - init/main.c
  rest_init(); - init/main.c
  kernel_thread(kernel_init,NULL, CLONE_FS | CLONE_SIGNAL)
}

## Slide 13: 内核启动相关代码(5)‏
kernel_init() {
  kernel_init_freeable();
  do_basic_setup(); - init/main.c
  sock_init(); - net/socket.c
  start_context_thread(); - kernel/context.c
  do_initcalls(); - init/main.c
  call functions from __initcall_start to __initcall_end
  prepare_namespace(); - init/main.c
  mount_initrd [CONFIG_BLK_DEV_INITRD]
  mount_root(); - init/do_mounts.c
  mount_devfs_fs (); - fs/devfs/base.c
  free_initmem(); - arch/arm/mm/init.c
  unlock_kernel();
Notes: 在这里会挂载根文件系统

## Slide 14: 内核启动相关代码(6)‏
  if (open("/dev/console", O_RDWR, 0) < 0)‏
  printk("Warning: unable to open an initial console.\n");
  (void) dup(0);
  (void) dup(0);
  if (execute_command)‏ {
  run_init_process(execute_command); }
  if (!run_init_process("/sbin/init") ||
  run_init_process("/etc/init") ||
  run_init_process("/bin/init") ||
  run_init_process("/bin/sh"))
  return 0;
  panic("No init found. Try passing init= option to kernel…..");
}
Notes: 挂载根文件系统后会打开一个终端控制台console
并且执行文件系统中的init程序

## Slide 15: 嵌入式linux系统移植步骤
准备开发板和相关资料
  要了解开发板的相关配置（有那些外围设备等）
下载内核源码、取得相关工具软件
  kernel，toolchain etc.
选定参考板
  选择一个内核中已经支持，且和自己的开发板相似的参考板为模板，进行修改
修改开发板相关代码
  完成BSP的修改移植
  如：arch/arm/mach-exynos/
  如果使用设备树则修改设备树文件
  如：arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts
添加驱动
编译、调试、下载内核
Notes: BSP（ Board Support Package),

## Slide 16: 板级支持相关代码
移植相关目录和代码
  arch/arm/mach-exynos
  arch/arm/plat-samsung
  arch/arm/tools/mach-types
  arch/arm/Kconfig
  arch/arm/Makefile
  arch/arm/boot/compressed
  arch/arm/boot/dts/
  Makefile
添加基本驱动
  闪存驱动（MTD NAND）
  串口用来打印信息
    可以在内核启动之前打印信息
    内核启动后可以通过console打印信息
  网络支持可以使得开发调试更为方便
    如挂载网络文件系统 nfs

## Slide 17: 移植样例
体系结构: CORTEX-A9
处理器: Samsung Exynos4412
开发板: FS4412
Linux内核版本：3.14

## Slide 18: 移植相关
相关代码和目录
  arch/arm/Kconfig
  arch/arm/Makefile
  arch/arm/boot/Makefile
  Arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts
  arch/arm/mach-exynos/*
  arch/arm/plat-samsung/*
  arch/arm/tools/mach-types
  arch/arm/boot/compressed/head.S
  arch/arm/boot/compressed/Makefile
  Makefile

## Slide 19: 平台代码一
在内核里有一个结构“struct machine_desc”,内核用这个结构表示一个实际存在的板子，而针对每个板子都会有一个文件定义这个结构体，这个文件叫平台代码；
如：arch/arm/mach-s5pv21/mach-smdkv210.c(新版本内核中没有基于Exynos4412的平台代码，这里以s5pv210为例)
struct machine_desc {
unsigned int nr; /* architecture number */
const char *name; /* architecture name */
unsigned long atag_offset; /* tagged list (relative) */
const char *const *dt_compat; /* array of device tree 'compatible' strings */
…..
void (*init_irq)(void);
void (*init_time)(void);
void (*init_machine)(void);
};
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 20: 平台代码二
基于s5pv210的smdkv210的定义
arch/arm/mach-s5pv210/mach-smdkv210.c中有如下代码：
MACHINE_START(SMDKV210, "SMDKV210")
/* Maintainer: Kukjin Kim <kgene.kim@samsung.com> */
.atag_offset = 0x100,
.init_irq = s5pv210_init_irq,
.map_io = smdkv210_map_io,
.init_machine = smdkv210_machine_init,
.init_time = samsung_timer_init,
.restart = s5pv210_restart,
.reserve = &smdkv210_reserve,
MACHINE_END
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 21: 设备树一
Device Tree是一种描述硬件的数据结构，它起源于 OpenFirmware (OF)。Device Tree由一系列被命名的结点（node）和属性（property）组成，而结点本身可包含子结点。所谓属性，其实就是成对出现的name和value。在Device Tree中，可描述的信息包括（原先这些信息大多被hard code到kernel中）：
  CPU的数量和类别
  内存基地址和大小
  总线和桥
  外设连接
  中断控制器和中断使用情况
  GPIO控制器和GPIO使用情况
  Clock控制器和Clock使用情况
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 22: 设备树二
DTS（device tree source）
.dts文件是一种ASCII 文本格式的Device Tree描述，此文本格式非常人性化，适合人类的阅读习惯。基本上，在ARM Linux在，一个.dts文件对应一个ARM的machine，一般放置在内核的arch/arm/boot/dts/目录。
如：arch/arm/boot/dts/exynos4412-origen.dts
由于一个SoC可能对应多个machine（一个SoC可以对应多个产品和电路板），势必这些.dts文件需包含许多共同的部分，Linux内核为了简化，把SoC公用的部分或者多个machine共同的部分一般提炼为.dtsi，类似于C语言的头文件。
如：arch/arm/boot/dts/skeleton.dtsi
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 23: 设备树三
设备树语法：
.dts和.dtsi文件的基本元素为结点和属性
有一个root结点”\”,，root结点下又可以有一系列子节点如：
/ {
node1 {
child-node1{
};
child-node2{
};
};
node2 {
};
};
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 24: 设备树四
根节点属性
  / {
  model = "Insignal Origen evaluation board based on Exynos4412";
  compatible = "insignal,origen4412", "samsung,exynos4412";
  #address-cells = <1>
  #size-cells = <1>
  …
  };
model ：表示具体某一个machine
compatible：表示支持的一系列machine，第一个是主要支持machine，后边是兼容的machine，用来表示每个设备的子节点也有这个属性，用来将驱动和设备绑定。
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 25: 设备树五
子节点属性
firmware@0203F000 {
compatible = "samsung,secure-firmware";
reg = <0x0203F000 0x1000>;
};
compatible：同上用来绑定一个驱动和设备
reg：可寻址设备用来表示编码地址信息，是一个列表
格式：reg = <addr1 len1 [addr2 len2] [addr3 len3]>
addr表示地址起始，len表示范围，这两个字段长度可变如父节点#address-cells=<1>和 #size-cells=<1>，0x0203F0000为地址起始，0x1000为范围，如个父节点#address-cells=<2>和 #size-cells=<0>，0x0203F0000,0x1000都是地址，如果不希望继承父节点则可以在本结点中添加#address-cells和 #size-cells的定义
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 26: 设备树六
子节点属性
其他属性：
参考Documentation/devicetree/bindings
interrupt-parent
interrupts
clocks
clock-name
还可以根据设备需求自定义属性
设备树与machine_desc的关系
  在内核启动过程中设备树中的信息被转换为machine_desc
Notes: 内核中对于每种支持的开发板都会用宏MACHINE_START和MACHINE_END来定义一个machine_desc结构，他用来定义卡法办相关的一些属性和函数，比如机器类型ID、起始IO物理地址、bootloader传入参数地址、中断初始化函数、IO映射函数等，比如SMDK2410开发板、在arch/arm/mach-s3c2410/mach-smdk2410.c中有这样的定义：
MACHINE_START(SMDK2410, "SMDK2410") /* @TODO: request a new identifier and switch
* to SMDK2410 */
/* Maintainer: Jonas Dietsche */
.phys_io = S3C2410_PA_UART,
.io_pg_offst = (((u32)S3C24XX_VA_UART) >> 18) & 0xfffc,
.boot_params = S3C2410_SDRAM_PA + 0x100,
.map_io = smdk2410_map_io,
.init_irq = s3c24xx_init_irq,
.init_machine = smdk2410_init,
.timer = &s3c24xx_timer,
MACHINE_END

## Slide 27: 交叉编译 Makefile (1)‏
顶层Makefile
  Makefile
    ARCH=arm
    CROSS_COMPILER=arm-cortex_a8-linux-gnueabi-
    ……
    vmlinux: $(vmlinux-lds) $(vmlinux-init) $(vmlinux-main) vmlinux.o \
    $(kallsyms.o)
    ……

## Slide 28: 交叉编译 Makefile (2)‏
arch/arm/Makefile
  machine-$(CONFIG_ARCH_EXYNOS) := exynos
  ifneq ($(machine-y),)‏
  MACHINE := arch/arm/mach-$(machine-y)/
  else
  MACHINE :=
  endif
  textofs-y := 0x00008000
  TEXT_OFFSET := $(textofs-y)
  ‏
arch/arm/mach-exynos/Makefile.boot
  zreladdr-y := 0x20008000
  params_phys-y := 0x20000100
arch/arm/boot/Makefile
  ZRELADDR := $(zreladdr-y)‏
  PARAMS_PHYS := $(params_phys-y)‏
  INITRD_PHYS := $(initrd_phys-y)
  export ZRELADDR INITRD_PHYS PARAMS_PHYS

## Slide 29: 交叉编译 Makefile (3)‏
arch/arm/boot/compressed/Makefile
  ifeq ($(CONFIG_ZBOOT_ROM),y)‏
  ZTEXTADDR := $(CONFIG_ZBOOT_ROM_TEXT)‏
  ZBSSADDR := $(CONFIG_ZBOOT_ROM_BSS)‏
  else
  ZTEXTADDR := 0
  ZBSSADDR := ALIGN(4)‏
  endif
  ifneq ($(INITRD_PHYS),)‏
  LDFLAGS_vmlinux += --defsym initrd_phys=$(INITRD_PHYS)‏
  endif
  ifneq ($(PARAMS_PHYS),)‏
  LDFLAGS_vmlinux += --defsym params_phys=$(PARAMS_PHYS)‏
  endif
include/asm-arm/memory.h
  #define PAGE_OFFSET UL(CONFIG_PAGE_OFFSET)‏
  arch/arm/Kconfig
    config PAGE_OFFSET
      default 0xC0000000
关于地址的定义参考 Documentation/arm/Porting

## Slide 30: 配置、编译
make menuconfig // 配置内核
make uImage // 编译内核
Make dtbs // 编译设备树
make modules // 编译模块
make modules_install // 安装模块
Notes: make dep在2.4内核中适用，在2.6内核中不需要这个操作

## Slide 31
Linux 调试方法介绍

## Slide 32: 版权
32
华清远见嵌入式培训中心版权所有；
未经华清远见明确许可，不能为任何目的以任何形式复制或传播此文档的任何部分；
本文档包含的信息如有更改，恕不另行通知；
保留所有权利。

## Slide 33: 内容提纲
内核和驱动的调试
  采用LED点灯法进行调试
  采用串口打印信息的方法进行调试
  查看 Oops and Panic 信息
  KGDB
  通过proc和 sysfs 系统进行用户空间和内核空间传递信息
  硬件调试器: BDI2000 或其他 JTAG 工具
应用程序的调试
  进程跟踪工具 strace，ltrace，
  系统性能测试 gprof
  代码覆盖率测试 gcov
  oprofile
  core dump
  内存泄漏检测工具

## Slide 34: 内核调试--点灯
点灯是用 GPIO 作为输出，观察程序运行阶段和状态的方法
嵌入式系统开发中可以根据实际情况采取相应的方法（如：LCD和测量工具等等）
Macro in arch/arm/boot/compressed/head.S
led1on:
@ args = 0, pretend = 0, frame = 0
@ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
@ link register save eliminated.
ldr r0, .L2
mov r1, #224
@ lr needed for prologue
str r1, [r0, #0]
mov pc, lr
.L3:
.align 2
.L2:
.word 1442840660
@data register for port F(GPFDAT). 0x56000054
bl led1on
Notes: 实际中经常使用电灯的方法进行内核调试，这种方式很直观的活动当前内核的工作状态

## Slide 35: 内核调试-串口输出信息
puts
  内核解压前
printascii
  console初始化前
printk
  内核解压后
  信息输出显示是在 console 初始化之后
Notes: printk是在内核解压后使用，当内核解压后但是console初始化前一般使用printascii，但是使用printk也可以只是打印信息不能立即打印出来而是存放在缓存区中等console初始化后输出

## Slide 36: 内核调试-串口输出信息 puts（阶段一）
内核解压代码用putstr()来打印信息。
  putstrs()
  Uncompressing Linux...…………………done
  在start_kernel()之前打印错误
  解压后汇编代码用printascii
  __error:
  Error: a
start_kernel()
  printk()
console_init()
  printk()

## Slide 37: 内核调试-串口输出信息 puts 配置
配置解压内核时打印信息使用的串口
  System Type/S3C UART to use for low-level messages

## Slide 38: 内核调试-串口输出信息 printascii（第二阶段）
内核调试
  arch/arm/kernel/debug-armv.S(enabled by CONFIG_DEBUG_LL) ，printascii()， printk() (kernel/printk.c)
  vsprintf() , 监测相关串口.
check
  linux/arch/arm/kernel/debug.S include:
  linux/include/asm-arm/arch-ep93xx/debug-macro.S
  and former file implement the uart print ascii support.

## Slide 39: 内核调试-串口输出信息 printk （第三阶段）
kernel/printk.c
printk(fmt,…)
  使用类似用户空间的 printf 函数, 不同的是printk(“<n>”fmt…);
  浮点运算很难实现。
打印级别
打印缓冲区，在终端启动之后才能在终端上显示
  打印信息会存储在一个循环缓冲区中，大小可以通过配置CONFIG_LOG_BUF_SHIFT来指定。
  单处理器默认的是 16KB
可以使用 printk 的场合
  在内核空间随时调用，如：在中断中调用、在进程上下文中调用、在持有锁时调用、在多处理器上同时使用

## Slide 40: printk 打印级别
打印级别 | 描述
KERN_EMERG 0 | 紧急事件消息，系统崩溃之前提示，表示系统不可用
KERN_ALERT 1 | 报告消息，表示必须立即采取措施
KERN_CRIT 2 | 临界条件，通常涉及严重的硬件或软件操作失败
KERN_ERR 3 | 错误条件，驱动程序常用KERN_ERR来报告硬件的错误
KERN_WARNING 4 | 警告条件，对可能出现问题的情况进行警告
KERN_NOTICE 5 | 正常但又重要的条件，用于提醒。常用于与安全相关的消息
KERN_INFO 6 | 提示信息，如驱动程序启动时，打印硬件信息
KERN_DEBUG 7 | 调试级别的消息

## Slide 41: printk 打印级别 （续）
include/linux/kernel.h
  Printk输出级别定义
    #define KERN_EMERG "<0>" /* system is unusable */
    #define KERN_ALERT "<1>” /* action must be taken immediately */
    #define KERN_CRIT "<2>" /* critical conditions */
    #define KERN_ERR "<3>" /* error conditions */
    #define KERN_WARNING "<4>" /* warning conditions */
    #define KERN_NOTICE "<5>" /* normal but significant condition */
    #define KERN_INFO "<6>" /* informational */
    #define KERN_DEBUG "<7>" /* debug-level messages

## Slide 42: printk 日志级别
kernel/printk.c
  级别定义
    int console_printk[4] = {
    DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL, /* console_loglevel */
    DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL, /* default_message_loglevel */
    MINIMUM_CONSOLE_LOGLEVEL, /* minimum_console_loglevel */
    DEFAULT_CONSOLE_LOGLEVEL, /* default_console_loglevel */
    };
  Include/linux/kernel.h
    #define console_loglevel (console_printk[0])
    #define default_message_loglevel (console_printk[1])
    #define minimum_console_loglevel (console_printk[2])
    #define default_console_loglevel (console_printk[3])
通过proc在运行时查看和修改日志级别
  cat /proc/sys/kernel/printk
    4 4 1 7
  echo “7 4 1 7” >/proc/sys/kernel/printk
    cat /proc/sys/kernel/printk
      7 4 1 7
Notes: 对于printk(<n>"……"),只有n小于console_loglevel时才能被打印。
假设default_message_loglevel的值等于4，如果printk的参数头没有 <n> 样式的字符，则在printk函数进一步处理前会加上<4>
minimum_console_loglevel是一个预设的值，平时不起作用，通过其他工具来设置console_loglevel的值，这个值不能小于minimum_console_loglevel的值
default_console_loglevel也是一个预设的值，平时不起作用，它别哦死设置console_loglevel时的默认值，通过其他工具设置console_loglevel的值时，会用到这个值
在用户空间可以修改printk函数的记录级别
挂载proc文件系统后，读取/proc/sys/kernel/printk文件可以得到console_loglevel、default_message_loglevel、minimum_console_loglevel、default_console_loglevel 这四个值。
cat /proc/sys/kernel/printk
7 4 1 7
我们可以通过下列命令来修改这个值
echo "1 4 1 7" > /proc/sys/kernel/printk
这样可以设置答应终端的答应级别，只有当printk(<n>……)中n小于console_loglevel时才能打印，如上吧console_loglevel设置为1就只有打印级别为0的printk语句才能打印出来。由于新优先级可以指定为1~8之间的整数值，所以如果我们要让所有的打印语句都能够答应出来的话我们可以
echo "8 4 1 7" > /proc/sys/kernel/printk
这样任何printk打印语句都能够打印信息。

## Slide 43: 使用 printk 样例
printk( KERN_INFO “ \n INFO Level \n”);
printk( KERN_WARNING “WARNING\n”);
printk( KERN_DEBUG “\n DEBUG Level \n” );
printk( “ \n default_message_loglevel \n”);

## Slide 44: 用户空间的守护进程-klogd
用来从记录缓冲区获取内核消息；
只有日记级别小于 console_loglevel，消息才能显示出来，console_loglevel的值可以通过 sys_syslogd系统调用进行修改
载入klogd时，可以使用-c标志改变终端的记录等级
运行klogd后，消息将追加到/var/log/messages
没有运行klogd，消息不会传递到用户空间，此时可以查看/proc/kmsg文件。

## Slide 45: syslogd进程
保存klogd进程获取的内核消息到系统日志文件中默认的文件是/var/log/messages
可通过/etc/syslog.conf文件重新配置；
如果没有运行klogd进程，数据将保留在循环缓冲区中，直到某个进程读取和缓冲区溢出为止。

## Slide 46: 调试信息数据流传递流程图

## Slide 47: 通过分析oops了解错误产生的原因和地址
Oops 感到吃惊的感叹词，相当于“哎呀”
Linux系统发生严重错误崩溃时会显示系统崩溃报告“oops”
产生oops的原因：
  内存访问越界
  非法指令
  使用了NULL指针
  使用了不正确的指针值
oops的内容：
  CPU寄存器内容
  页描述符表的位置
  其他信息
Notes: oops消息
大部分错误都是因为对NULL指针取值或因为使用了其他不正确的指针值，这些错误通常会导致一个oops信息。
由于处理器使用的地址几乎都是虚拟地址，这些地址（除了内存管理子系统本身所使用的物理内存外）通过一个复杂的被称为页表的结构映射为物理地址，当引用一个非法指针时，分页机制无法将该地址映射为物理地址，此时处理器就会想操作系统发出一个信号，而这时处理器恰好处于超级用户模式，系统就会产生一个oops
oops显示出错时处理器的状态，比如cpu寄存器的内容以及其他看上去无法理解的信息。这些信息有printk打印出来

## Slide 48: oops 样例-驱动中非法指针使用
static int __devinit
dm9000_probe(struct platform_device *pdev)
{
struct dm9000_plat_data *pdata = pdev->dev.platform_data;
struct board_info *db; /* Point a board information structure */
struct net_device *ndev;
const unsigned char *mac_src;
int ret = 0;
int iosize;
int i;
u32 id_val;
char *ptr;
*ptr = NULL;
}
Notes: 在这里指针*ptest=NULL没有分配空间，就被使用了，是一个典型的非法指针使用实例

## Slide 49: oops 样例-加载驱动后终端打印的oops信息
Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
pgd = 80004000
[00000000] *pgd=00000000
Internal error: Oops: 805 [#1] PREEMPT
Modules linked in:
CPU: 0 Not tainted (3.2.0 #63)
PC is at dm9000_probe+0x2c/0x760
LR is at platform_drv_probe+0x20/0x24
pc : [<802f9a3c>] lr : [<801e01bc>] psr: a0000013
sp : bf841e40 ip : bf841e80 fp : bf841e7c
r10: 8041f970 r9 : 00000000 r8 : 00000000
r7 : 00000000 r6 : 8041f6a8 r5 : 804394a0 r4 : 80472b78
r3 : ffffffff r2 : 00000001 r1 : 00000001 r0 : 000000e0
Notes: Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
可以看出使用了空指针。找出函数调用关系：PC is at s3c2410fb_probe+0x18/0x560
，表示出错指令为 s3c2410fb_probe函数中偏移为0X18的指令。pc : [<c001abc4>] 表示出错指令的地址为c001abc4.
Oops信息包含以下几个部分内容：
1、一段文本描述信息
比如：Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
2、Oops信息的序号。
比如是第一次、第二次等，如下：
Internal error: Oops: 805 [#1]
3、内核中加载的模块名称，也可以没有
Modules linked in:
4、发生错误的CPU序号，对于单处理器的系统，序号为0
比如：CPU: 0 Not tainted (2.6.22.6 #18)
5、发生错误时CPU的各个寄存器的值
比如：PC is at s3c2410fb_probe+0x18/0x560
LR is at platform_drv_probe+0x20/0x24
pc : [<c001abc4>] lr : [<c0185f28>] psr: a0000013
sp : c042fe64 ip : c042fea0 fp : c042fe9c
r10: 00000000 r9 : c0025864 r8 : c03892ec
r7 : 00000000 r6 : c0353358 r5 : 00000000 r4 : c032c560
r3 : 00001234 r2 : 00000001 r1 : c047bd84 r0 : c032c558
6、当前进程的名字及进程ID
7、栈信息
8、栈回溯信息，可以从中看出函数调用关系
9、出错指令附近的指令的机器码

## Slide 50: oops信息分析
关注
  第一行的提示
  PC
  栈回溯信息
CONFIG_FRAME_POINTER
  如果内核编译期间设置了CONFIG_FRAME_POINTER 选项，那么就用帧指针寄存器来维护堆栈，从而就可以正确地执行堆栈回溯
手动分析
  根据显示的标号名称和地址结合反汇编代码确定出错位置
  objdump、addr2line
ksymoops 软件的使用
采用oops信息调试时，被调试的模块最好和内核一起静态编译
Notes: 分析Oops信息
1、由第一行提示明确出错原因
2、根据栈回溯细细找出函数调用关系
3、根据pc寄存器的值确定出错位置
4、集合内核源代码和反汇编代码定位问题

## Slide 51: oops 消息处理流程

## Slide 52: 通过panic得到出错信息
kernel/panic.c
当系统发生严重错误时，将调用panic函数打印出错信息
开发调试过程中可以在 panic函数中打印较多的信息，以达到帮助分析出错原因